Chaveador KVM 16 portas para RACK

Equipamento que compartilha um único monitor, um teclado e um mouse com até 16 (dezesseis) computadores. Geralmente utilizado em ambientes com equipamentos de pouco acesso manual, tais como sala/rack de servidores.

Gerenciamento

16 Computadores;

Padrão

Compatível com padrão USB 2.0 ou superior;

Portas PC

16 x USB para teclado e Mouse ; 16 x VGA HDB 15-pinos (fêmea);

Porta Console

1 porta USB (Tipo A) / PS/2 (6 pinos Mini Din) Mouse; 1 porta USB (Tipo A) / PS/2 (6 pinos Mini Din) Teclado; 1 porta VGA HDB 15 pinos (fêmea);

Sistemas Operacionais Suportados

Plataforma Windows, Linux e Mac;

Seleção de PC

Hot-key, push buttons ou OSD (On Screen Display Control);

Intervalo Auto-Scan

10 a 100 segundos (Programável por menu OSD);

Facilidade Hot-Plug

Adicione ou remova PCs sem desligar o chaveador ou outros PCs;

Suporte Multi-plataforma

Adaptador de Tensão

Adaptador de Tensão Externo;

Diversos

Acompanhar todos os cabos;

Kit para montagem em Rack de 19”; O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

Garantia

12 meses;