Impressora Matricial 80 Colunas 9 Agulhas

As Impressora matriciais embora consideradas antigas, mas ainda encontram uso em aplicações, tais como: Impressão de documentos fiscais, devido a possibilidade de imprimir usando papel carbono e suportam papel de formulário contínuo

Tecnologia de impressão Impressão monocromática, matriz de ponto de 9 agulhas;

Largura do carro 80 colunas;

Velocidade de impressão Rascunho em alta velocidade (HSD): 300 cps em 10 cpp ou 337 cps em 12 cpp;

Alimentação do papel Folhas avulsas e Papel contínuo, Tração de arrastar (parte dianteira, inferior, posterior),Tração de empurrar (parte dianteira, posterior), Fricção (parte dianteira, posterior);

Buffer de Entrada 128 Kb;

Conectividade Porta Paralela e USB;

Durabilidade da cabeça de impressão: 400 milhões de caracteres;

Durabilidade da fita de impressão: 3 milhões de caracteres (rascunho em 10 cpp);

Método de alimentação Traseiro e inferior; Inserção manual, tração;

Tipos de papel Folhas soltas (manual), envelopes, etiquetas em formulário contínuo e formulário contínuo;

Alimentação Tensão nominal - 120VCA

Tamanho do papel Carta, ofício e A4;

Número de cópias Original + 4 cópias;

Sistemas operacionais compatíveis Plataforma Windows;

Cabos de conexão 01 (um) cabo paralelo padrão de no mínimo 2,5m; Um cabo USB;

Diversos Mídia com drivers para os sistemas operacionais compatíveis; Manual de instalação e operação, em português; O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

Garantia 12 meses.