Leitor Código de Barras Sem Fio – Laser

Equipamento projetado para ler a imagem representada pelo código de barras, na sua forma básica e converter essa informação em sinais elétricos que por sua vez são convertidos em dados reconhecidos pelo computador.

CARACTERÍSTICAS Sem fio rádio (2.4) ou Bluetooth integrada fornece transmissão sem fio de dados segura e confiável entre o leitor e o host. Pode se utilizar o leitor em um raio de 10 m

RECURSOS Captura de alcance variável Alimentado pelo cabo do host Plug-and-play; cabo universal

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO Fonte de luz Diodo a laser de 650 nm Freqüência do elemento de leitura Mínimo de leitura de 72 linhas por segundo Capacidade de decodificação Todos os códigos padrão 1-D e RSS-14

INTERFACES SUPORTADAS Interface múltipla integrada RS-232C IBM 468x/469x; teclado USB

ESPECIFICAÇÕES DE QUEDA Suporta queda de uma altura de 1,0 m Imunidade à luz ambiente Imune à iluminação artificial normal de ambientes fechados e à luz natural de ambientes abertos (luz solar direta)

ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA Bateria interna de Ion-Lítio de 700 mAh ou pilhas tipo AAA Número de leituras por carga total: mínimo de 12.000 Tempo de carregamento Bateria totalmente descarregada: Máximo de 4 horas via alimentação externa; ~4,5 horas via alimentação do host por cabo.

ACESSÓRIOS Suportes Fontes de alimentação

RÁDIO Bluetooth, Classe 2, Versão 1.2, Porta serial e perfis HID Saltos de freqüência adaptável de 2,402 a 2,480 GHz (coexistência com redes sem fio 802.11) Taxa de dados: 720 kbps

Diversos Manual de instalação, configuração e operação; O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

GARANTIA 12 Meses